УДК 621.43.068.4

Неяченко И.И., Ямолов Ю.И. Моделирование индивидуального по цилиндрам управления подачей топлива в бензиновом двигателе при холодном пуске // Двигатели внутреннего сгорания. –

2006. – №1 – С. 133-138.

В основе представляемой модели управления

подачей топлива лежит известная феноменологиче-

ская Х- модель процесса транспортировки топлива во впускной системе бензинового двигателя. В дан-

ной работе была использована компьютерная модель

образования смеси, разработанная в программной

оболочке Matlab-Simulink и адаптированная к режи-

му пуска двигателя с распределенным впрыскивани-

ем топлива во впускной канал. Целью разработанно-

го алгоритма управления является обеспечение за-

данного состава смеси в цилиндрах двигателя, для

чего осуществляется индивидуальный по цилиндрам

расчет подачи топлива с учетом переменной массы

топливной пленки в каждом из цилиндров и текущих

параметров состояния двигателя – частота вращения

коленчатого вала, цикловое наполнение цилиндров,

температура двигателя. Параметры модели опреде-

лялись при выполнении экспериментальных испыта-

тельных процедур на моторном стенде в холодиль-

ной камере при соответствующих установившихся

режимах работы двигателя. Динамический отклик

двигателя по составу смеси определялся по сигналу

планарного кислородного датчика (-зонда), распо-

лагаемого в выпускном трубопроводе. Ил. 3. Библи-

огр: 9 назв.