УДК 629.038

Некрасов В.Г., Куанишев М.К., Каукаров А.К., Мухтаров А.Т. Оптимальна конструкція ДВЗ //

Двигуни внутрішнього згоряння. – 2006. – № 1. – С.

32-36.

Розглядається підхід до розробки оптимального

автомобільного двигуна, переважно для автомобіля

малого класу, модуль якого може служити базою для

створення автомобільних двигунів любих потужнос-

тей. Заходи, які підвищують термічний и механічний

ККД, а також необхідність утилізації тепла відпра-

цьованих газів стали основою для розробки двопо-

ршневого модуля з опозитним розміщенням цилінд-

рів на основі кривошипно-кулісного механізму пере-

творення руху. Двигун дизельного типу, з продовже-

ним розширенням. Циліндр виконаний у вигляді

двошарової гільзи з внутрішнім шаром із матеріалу з

низькою теплопровідністю. Газорозподільчий меха-

нізм – золотникового типу, при цьому роль золотни-

ка виконує циліндр, який обертається з кришкою

гільзи. Для зниження втрат на тертя у механізмі га-

зорозподілу і для ущільнення поршня використову-

ється композитний антифрикційний матеріал з вико-

ристанням графіту, а також застосовані підшипники

в кінематичних парах механізму перетворення руху з

пониженим тертям. Iл. 3. Библiогр. 3 назв.